# ANHANG 3: 	Checkliste zur Qualitätssicherung (Wasserprobenahme)

Checkliste zur Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen bei der Wasserprobenahme:

|  | ja | nein | Bemerkungen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Allgemeines |  |  |  |
| Liegt eine schriftliche und vollständige Probenahmeplanung vor |  |  |  |
| Sind sowohl Auftragnehmer als auch etwaige Subunternehmer nach VSU zugelassen |  |  |  |
| 2. Sind folgende Punkte dokumentiert: |  |  |  |
| Witterung am Tag der Probenahme und an den Vortagen, insb. Niederschlagsereignisse |  |  |  |
| Angaben zum GW-Messstellenausbau, z. B. vollständig/partiell verfiltert; Material; Höhe des Beginns der Filterstrecken; Bezeichnung des Messpunktes an der jeweiligen Messstelle; Lage des verwendeten, amtlichen Bezugshöhenfestpunktes |  |  |  |
| Eingesetzte Geräte und Materialien zur Probenahme, z. B. Tauchmotorpumpe mit Frequenzumwandler, Steigrohre |  |  |  |
| Prüfung auf aufschwimmende Phase |  |  |  |
| Prüfung der möglichen Beeinflussung der Grundwassersituation durch Umgebungseinflüsse, wie z. B. Bautätigkeiten, Wasserhaltungen |  |  |  |
| Einhängetiefe der Pumpe, Pumprate, Pumpdauer |  |  |  |
| Art der Beprobung: integrierend, tiefenorientiert |  |  |  |
| Bezug zu den im Rahmen der Erstbeprobung optimierten Probenahmeparametern, z. B. aus entsprechendem Messstellenpass |  |  |  |
| Grundwasserstand vor, während und nach der Probenahme |  |  |  |
| Angaben zur Ermittlung der Grundwasserfließrichtung |  |  |  |
| Vor-Ort-Parameter bis zum Zeitpunkt der Probenahme und Angabe der Anzahl des ausgetauschten Messstellenvolumens; Angabe der Bezugstemperatur bei der elektr. Leitfähigkeit |  |  |  |
| Parameterspezfische Angabe der Art der Probengefäße einschließlich Verschlüsse und Dichtungen |  |  |  |
| Konservierungsmaßnahmen |  |  |  |
| Angabe, ob und wie Proben filtriert wurden |  |  |  |
| Transport- und Lagerzeiten, Bedingungen; Übergabeprotokoll (vorab Absprache mit Labor notwendig) |  |  |  |
| Ergebnisse von Blindprobenuntersuchungen nach Reinigung der Probenahmegerätschaften |  |  |  |
| Fotodokumentation bei Beprobung von Quellwasser |  |  |  |
| Reihenfolge der Messstellenbeprobung (Hinweis auf verschleppungsbedingte Verunreinigungen) |  |  |  |